ОБРАЗЕЦ № 12

ОДОБРЯВАМ:

...........................................................

ПРОФ. РАЙНА БЪРДАРЕВА

Кмет на Община Шабла

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

на

оборудването по проект:

„Доставка и монтаж на ново кухненско професионално и полупрофесионално оборудване за нуждите на Домашен социален патронаж – гр. Шабла, необходимо за обособяването на самостоятелен филиал в с. Ваклино“ в изпълнение на проект: „Доставка на кухненско оборудване за нуждите на Домашен социален патронаж – гр. Шабла“

Минималните технически характеристики на оборудването, предмет на настоящата обществена поръчка са изчерпателно посочени в долната таблица на настоящата техническа спецификация.

Доставеното и монтирано оборудване, следва да бъде придружено от: инструкция за експлоатация и документ с пълно описание на техническите характеристики на български език, предоставени му от производителя.

Гаранционният срок, по времето, на който участника избран за изпълнител следва да осъществява пълно гаранционно обслужване, поддържане и подмяна на дефектирали части на доставеното и монтирано обзавеждане/оборудване, се заявява от участниците в техническото им предложение. Гаранционният срок на доставеното и монтирано оборудване се заявява в месеци, за всички включени в доставката компоненти на оборудването, и започва да тече от деня, на приключване изпълнението на монтажа на доставеното оборудване, установен с подписване на приемо-предавателен протокол.

Предложеният от участниците гаранционен срок на доставеното и монтирано оборудване не може да е по-кратък от 12 месеца.

| № | Вид обзавеждане/ оборудване | Мярка | К-во | Минимални технически характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Готварска печка с 3 ел. фурни | бр. | 1 | Размери: 1250/845/1615 Консумирана енергия за 24 ч. - 19,8 kW/380V Материал: неръждаема стомана |
| 2. | Готварска печка с 4 газови горелки | бр. | 1 | Размери: 800/700/850 Консумирана енергия за 24 ч. - газ.горелки - 1х7,2 kW, 1х3,5kW, 2х5,5kW и ел.фурна - 5,4kW/400V за тава GN 2/1, Материал: неръждаема стомана |
| 3. | Аспиратор | бр. | 1 | Размери: 240/80 Материал: пластифицирана ламарина, филтри от хром, електромотор с мощност 1,1 kW/380V |
| 4. | Електрическа скара | бр. | 1 | Размери: 80/70/40 тръбна, две независими зони всяка с отделен терморегулатор до 300 C, Консумирана енергия за 24 ч. - 8,4 kW/400V Материал: неръждаема стомана |
| 5. | Професионален хладилник с фризер | бр. | 3 | Размери: 600/615/2000, Консумация на енергия за 24 ч. - 1,3 kW, Обем: 361 литра, Материал: неръждаема стомана, Регулируема темп. зона: хладилник +1 С до +15 С; фризер -14 С до - 28 С |
| 6. | Професионален фризер-ракла | бр. | 3 | Размери: 1372/776/917, Консумация на енергия за 24 ч. - 1,25 kW, Обем: 485 литра, Материал: стомана/бял, Регулируема темп. зона: -14 С до - 26 С |
| 7. | Бойлер | бр. | 3 | Размери: 1000 x 460 x 463; Мощност 3kW; Вертикален; Обем - 100 л. |
| 8. | Кухненски робот | бр. | 1 | Мощност 900 W; Степени на работа 6; Вместимост на основната купа 4 Л; Вместимост на шейкър каната 1.5 Л |

Изготвил:……………..

/……………………………/