ОБРАЗЕЦ№  12

ОДОБРЯВАМ:

...........................................................

МАРИЯН ЖЕЧЕВ

Кмет на Община Шабла

# ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ / ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

към документация за възлагане на обществена поръчка:

„Изработване на работни проекти за рехабилитация на улична мрежa в община Шабла.“

ГР. ШАБЛА

Обект 1: „Работен проект рехабилитация на ул. „Добруджа”

Обект 2: „Работен проект рехабилитация на ул. „Кубрат”

Обект 3: „Работен проект рехабилитация на ул. „Изгрев” от кръстовището на ул.”Комсомолска” до кръстовището с ул.”Кубрат“

Обект 4: „Работен проект рехабилитация на ул. „Заводска”

Обект 5: „Работен проект рехабилитация на ул.” Нов живот”

Обект 6: „Работен проект рехабилитация на ул. „Възраждане”

Обект 8: „Работен проект рехабилитация на ул. „Дунав”

Обект 9: „Работен проект рехабилитация на ул. „Комсомолска” от кръстовището на ул.”Равно поле” до кръстовището с ул.”Добруджа ”

Обект 10: „Работен проект рехабилитация на ул. „Беласица”

Обект 11: „Работен проект рехабилитация на ул. „Висла” от кръстовището на ул. „Слънчев бряг” до кръстовището с ул. „Свобода”

Обект 12: „Работен проект рехабилитация на ул. „Марица” от кръстовище на ул.”Добруджа” до кръстовище с ул. „Кубрат”

Обект 13: „Работен проект рехабилитация на ул. „2-ри юни” от кръстовище на ул.”Струма” до кръстовище с ул. „Заводска”

Обект 14: „Работен проект рехабилитация на ул. „Червеноармейска” от кръстовище на ул. „Батак”  до кръстовище с ул. „2-ри  юни”

Обект 15: „Работен проект рехабилитация на ул. „Мусала” от кръстовище на ул. „Ропотамо” до кръстовище с ул.” Равно поле”

Обект 16: „Работен проект рехабилитация на ул. „Оборище”

Обект 17: „Работен проект рехабилитация на ул. „Свобода”

С.ДУРАНКУЛАК, ОБЩИНА ШАБЛА

Обект 1: „Работен проект рехабилитация на ул. „1-ва”

Обект 2: „Работен проект рехабилитация на ул. „10-та” от кръстовище на ул. 22-ра до кръстовище с ул.24 – та

Обект 3: „Работен проект рехабилитация на ул. „22-ра”

С. ВАКЛИНО, ОБЩИНА ШАБЛА

Обект 1: „Работен проект рехабилитация на ул. „1-ва”

Обект 2: „Работен проект рехабилитация на ул. „2 - ра”

С. КРАПЕЦ, ОБЩИНА ШАБЛА

Обект  1:  „Работен проект рехабилитация на ул. „3-та”

Обект 2: „Работен проект рехабилитация на ул. „17 - та” от кръстовище на ул. 14-та до кръстовище с ул.21 – ва

- ПРЕДМЕТ НА ЗАДАНИЕТО

Предмет на настоящето задание за проектиране е определяне на основните изисквания за изработване на работни инвестиционни проекти за извършване на рехабилитация  на улици в община Шабла. Неразделна част от заданието е приложението с опис на улиците с техните параметри.

- ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАБОТНИЯ ПРОЕКТ

Инвестиционният проект да се изработи след извършено обстойно обследване на състоянието на улиците към момента, след тяхното заснемане и в съответствие с действащата нормативна уредба в пътното проектиране и строителство.

Инвестиционния проект да бъде изработен, така че:

- да се осигури надеждност, носимоспособност, дълготрайност, експлоатационна пригодност, отводняване и достъпна среда, съгласно изискванията на Наредба №4/01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания;

- с изпълнението на СМР да не се нанасят щети на имотите, околната среда и на техническата инфраструктура;

- да се предвидят подземни колектори за съществуващите ел. и съобщителни кабели и бъдещи такива, така че да бъдат осигурени всички имоти, намиращи се на тези улици;

- габаритите на елементите ( широчина на уличното платно ) да се запазят;

- новопроектираните нивелети да бъдат съобразени със съществуващото застрояване и да бъдат максимално близки до сега съществуващото ниво;

- съгласуване на проекта с всички експлоатационни дружества;

- да се предвидят: вертикална сигнализация, хоризонтална маркировка и достъпна среда;

- да се изготвят подробни КСС за всяка от улиците и кръстовището.

Проектът да се изработи в съответствие с Наредба №4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти, Наредба №2 за проектиране на комуникативно-транспортните системи на урбанизираните територии, Наредба №1 за проектиране на пътища и приложенията към нея, Норми за проектиране на пътища и улици, Наредба № 8 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места и др.

Проектът да се изработи във фаза работен проект.

Проектът да бъде подписан от правоспособните специалисти, изготвили отделните части и съгласувани с подпис от проектантите на останалите части и от възложителя, съгласно чл. 139, ал. 3 от ЗУТ. Да бъдат приложени и свидстслствата за правоспособност на проектантите.

Проектът да съдържа минимум следните части:

Част „Геодезия”

Да се извърши заснемане за проектиране на всяка от улиците поотделно и да се изготвят трасировъчни планове .

Да се направи подробно геодезическо заснемане на съществуващия терен, шахти, вход - изходи на сгради и гаражи, и всички др. елементи в необходимия обхват за изработване на работния проект, който да даде решение за пространственото положение (хоризонтално и вертикално) на елементите на улицата.

Да се направи подробно геодезическо заснемане на съществуващата пътна и настилка и бордюрите.

Да се положи опорен полигон. Местата на точките да се изберат извън обхвата на бъдещите строителни работи. Стабилизирането им да се извърши трайно. Точките да се реперират от трайни обекти. Да се представи реперен карнет.

От положената геодезическа основа да се извърши заснемане на теренни и ситуационни подробности. Гъстотата на подробните точки да обезпечава достатъчна информация за проектните разработки - определяне на нивелетата и изчертаване на напречните профили на уличното платно.

За уличното платно, трасировъчен план. Чрез него да се осигури точното отлагане на проекта върху терена Разработката да се съгласува с проектантите по части.

Задължително да се отразят съществуващите РГО и в количествените сметки да се предвиди тяхното възстановяване.

Част геодезия да съдържа чертежи, обяснителна записка и данни от геодезическите измервания.

Чертежите по част "Геодезия" на работния проект да включват:

- чертежи за вертикално планиране, изработени върху кадастрална основа от геодезическото заснемане, с височинно обвързване на  съоръженията и обектите на техническата инфраструктура, с означения на теренни и проектни коти;

- трасировъчен план с подробен координатен регистър, разработен в съответствие с нормативните актове и инструкциите по геодезия и в степен на подробност, необходима за трасирането на обекта.

Част “Пътна”

Да се проектира реконструкция на уличната настилка и бордюрите. Проектът да се съобрази с действащата нормативна уредба и при засягане на елементи на техническата инфраструктура и да се предвиди съответно укрепване/реконструкция.

Да се изработи проект за основен ремонт и/или рехабилитация на уличните настилки, а там където е необходимо, да се разработи проект за възстановяване на носимоспособността на уличните конструкции. Да се извърши обследване на съществуващата носимоспособност.

Проектантът да предвиди нови бордюри . Да се изготвят обяснителна записка, ситуация, надлъжен профил, типов напречен профил и подробни напречни профили през 20 м, където е необходимо и на по малки разстояния. В местата на пешеходните пресичания да се предвидят понижения на бордюрите , а около препятствията да се предвидят тактилни плочи за "Информация", съгласно изискванията на Наредба №4/01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания и да се представят детайли за изпълнението им. Да се дадат детайли за ракордиране на съществуващите съоръжения на инженерната инфраструктура . При наличие на подземни съоръжения и комуникации в обхвата на обекта, да се представят решения за предпазването и функционирането им по време на ремонтните работи.

Проектът да включва: обяснителна записка; подробни количествени сметки; ситуация - геометрично решение; надлъжен профил; подробни напречни профили; типови напречни профили; детайли за конструкциите на настилките; геометрични решения и вертикална планировка на кръстовищата.

Настилката да се оразмери за движение „средно“ за експлоатационен срок 15 г.

В участъците с компрометирана пътна настилка да се проектира нова асфалтобетонова настилка. В участъци с добре запазена пътна настилка да се предвиди съобразно нивелетата и ситуацията, преасфалтиране на настилката. Да се изготвят необходимите детайли за конструкцията на настилката. Да се обърне специално внимание на повдигането на спирателни кранове на водопроводи; канализационни РШ и ДШ и други съоръжения.

Нивелетното решение да се съобрази с височинното положение на съществуващи пътища и улици и съществуващата вертикална планировка на кръстовищата и прилежащите квартали. Напреченият наклон да осигурява добро отводняване на уличното платно .

Да се обособяват максимално обширни зони за паркиране. Да се разработят подходящи места за паркиране, като се спазят изискванията на Наредба № 4 за общодостъпна среда. Да се предложи подходяща схема за монтаж на антипаркинг елементи. Там. където за влизане в гаражи се налага преминаване през тротоарната настилка, да се предвиди подходящо решение за съответно понижаване на бордюрите. Да се обезопасят тротоарите около детските заведения и училищата.

За геометричните елементи на улиците, които не отговарят на изискванията на нормите за проектиране на пътища, и не могат да се променят с проекта, да се предвидат организационно- технически мероприятия за осигуряване безопасността на движението.

Да се изготвят подробни спецификации за материалите и видовете СМР по всички части на проекта и в съответствие с действащата нормативна уредба. Спецификациите не трябва да съдържат имена на фирми, конкретни модели и др.

Да се предвиди повдигане на шахти и тротоарни кранове.В кръстовищата да се предвидят необходимите тръбни канали за подземно разполагане на кабелите на интернет и TV разпространителите.

Част организация и безопасност на движението“ - вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка.

Част „Временна оганизация на движението“ - вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка.

Част „План за управление на строителните и други отпадъци“ с обхват и съдържание в съответствие с Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

Част “План за безопасност и здраве ” с охват и съдържание съгласно Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни и др.).

Част „Пожарна безопастност“ с обхват и съдържание съгласно Наредба № 1з-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

Част „Сметна документация”

-Да се изготвят подробни количествени сметки по видове СМР - включително демонтажни работи, по всички части на проекта за всяка улица по отделно и в съответствие с действащата нормативна уредба.

-Да се изготвят подробни количествено-стойностни сметки по видове СМР - включително демонтажни работи, по всички части на проекта и в съответствие с действащата нормативна уредба. За единичните цени да се ползват максимално стандартните нормативи по УСН, СЕК или ТНС.

Всички части на работния проект трябва да съответстват на действащото в момента законодателство и да съдържат подробна обяснителна записка, чертежи, детайли, количествени, количествено-стойностни сметки и спецификации с обхват и съдържание, отговарящи на изискванията на Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти.

Мащабите на работните чертежи и детайлите се определят съгласно чл. 24. Ал. 1 от Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти.

Спецификации, количествените и количествено-стойностните сметки да се представят във формат Excel.

Съгласуването на отделните части на работния проект с компетентните органи се извършва от изпълнителя.

Работния проект се представя за одобрение от Възложителя в 4 оригинални екземпляра на хартиен носител за всяка специалност и 1 екземпляр на електронен носител (CD).

Графични части в .dwg;

Обяснителни записки в .doc;

Подробни количествени сметки за всяка част и за всяка улица по отделно .xls;

Съдържанието на цифровия носител трябва напълно да отговаря на информацията на хартиения носител в пълен обем и като съдържание на проекта.

Работния проект подлежи на одобрение. Препоръките, забележките и констатациите на одобряващия са задължителни за Изпълнителя и се отразяват в срокът, посочен от Възложителя.

- ОБХВАТ НА ПРОЕКТА

| № по ред | Улици | от | до | дължина /м/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | гр.Шабла |  |  |  |
| 1 | ул.Добруджа |  |  | 1670 |
| 2 | ул.Кубрат |  |  | 475 |
| 3 | Ул. Изгрев | кръстовището на ул.Комсомолска | кръстовището с ул. Кубрат | 130 |
| 4 | ул.Оборище |  |  | 106 |
| 5 | ул. Заводска |  |  | 860 |
| 6 | ул. Нов живот |  |  | 400 |
| 7 | ул.Възраждане |  |  | 576 |
| 8 | ул.Дунав |  |  | 688 |
| 9 | ул.Комсомолска | кръстовището на ул.Равно поле | кръстовището с ул.Добруджа | 400 |
| 10 | ул.Беласица |  |  | 163 |
| 11 | ул.Висла | кръстовището на ул.Слънчев бряг | кръстовището с ул.Свобода | 640 |
| 12 | ул.Марица | кръстовището на ул.Добруджа | кръстовището с ул.Кубрат | 293 |
| 13 | ул.2-ри юни | кръстовището на ул.Струма | кръстовището с ул.Заводска | 665 |
| 14 | ул.Червеноармейска | кръстовището на ул.Батак | кръстовището с ул. 2 – ри юни | 430 |
| 15 | ул.Мусала | кръстовището на ул.Ропотамо | кръстовището с ул. Равно поле | 125 |
| 16 | ул.Свобода |  |  | 945 |
|  | Общо: |  |  | 8566 |
|  | с.Дуранкулак |  |  |  |
| 1. | ул. 1-ва |  |  | 300 |
| 2. | ул. 10-та | кръстовището на ул.22 | кръстовището с ул. 24-та | 190 |
| 3. | ул. 22-ра |  |  | 420 |
|  | Общо: |  |  | 910 |
|  | с.Ваклино |  |  |  |
| 1. | ул. 1-ва |  |  | 520 |
| 2. | ул. 2-ра |  |  | 920 |
|  | Общо: |  |  | 1440 |
|  | с.Крапец |  |  |  |
| 1. | ул. 3-та |  |  | 872 |
| 2. | ул.17 - та | кръстовището на ул.21-ва | кръстовището с ул.14 | 362 |
|  | Общо: |  |  | 1234 |
|  | Всичко: |  |  | 12150 |

Изготвил: ………………..

Инж. Марияна Бобева