Образец № 12

ОДОБРЯВАМ:

...........................................................

МАРИЯН ЖЕЧЕВ

Кмет на Община Шабла

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

към документация за възлагане на обществена поръчка:

„Изготвяне на работни проекти  за следните обекти:

Обект 1: „Работен проект за подобряване на енергийната ефективност и доклад за енергийна ефективност на сградата СОУ „Асен Златаров” гр.Шабла

Обект 2: „Работен проект за вертикална планировка на имот ПИ 83017.504.1027 / училищен двор на СОУ „Асен Златаров”

Обект 3 : „Работен проект за подобряване на енергийната ефективност и доклад за енергийна ефективност на сградата на ОУ „св.Климент Охридски” с.Дуранкулак

# ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

ОБЕКТ:

СОУ „Асен Златаров” гр.Шабла

ПИ 83017.504.1027 / училищен двор СОУ „Асен Златаров

ОУ „св. Климент Охридски” с.Дуранкулак

# ФАЗА: Работен проект

# СЪДЪРЖАНИЕ:

# І.    Обща част: общи данни за обекта

ІІ.  Техническа част:

- Част Архитектурна

- Част Конструктивна

- Част Водоснабдяване и канализация

- Част Отопление, вентилация и климатизация

- Част Електрическа

- Част Енергийна ефективност

- Част Пожарна и аварийна безопасност

- Част План за безопасност и здраве

- Част Управление на отпадъците

- Част Проектно-сметна документация

  - Количествена сметка

  - Стойностна сметка

- Част “Геодезия и вертикална планировка” .

# ФОРМА:

# Всички части на работния проект да се представят в 5 /Пет/ екземпляра, за всеки обект поотделно, на хартиен и магнитен носител и да  включват:

# 1. Работни чертежи и детайли, по които се изпълняват отделните видове СМР в мащаб:

# 1.1. Ситуационно решение - в М 1:500;

# 1.2. Разпределения и разрези - в М 1:50, и фасади в М 1:100;

# 1.3. Детайли - в М 1:20, М 1:5 и М 1:1;

# 1.4. Други чертежи /аксонометрични схеми на инсталациите/ - в подходящ мащаб;

# 2. Обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения, към която се прилагат издадените във връзка с проектирането документи и изходни данни;

# 3. Изчисления, обосноваващи проектните решения.

# Настоящото задание за проектиране е изготвено, съгласно чл.13 от Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

# Предмет на заданието е определяне на основните изисквания, които следва да се спазят при изработване на инвестиционен проект за основно обновяване и ремонт на сгради на детски градини и училища на територията на Община град Добрич.

# Предвижда се запазване на външния архитектурен облик и на функцията на сградите.

# Чрез обновяването и ремонта на сградите се цели постигане на по-добри условия за работа.

ОБЕКТ:  „Работен проект за подобряване на енергийната ефективност и Доклад за енергийна ефективност на сградата на СОУ „Асен Златаров” гр.Шабла

- Сведение за сградите

Общата застроена площ на обекта е 1 476.00 кв.м., а площта на имота е 15663 кв.м.

Сградата е масивна със стоманобетонна носеща конструкция със стени от тухлена зидария с плътни тухли построена през 1962 г. Представлява основно училище на три етажа със сутерен и с физкултурен салон без топла връзка към сградата. Електроинсталацията е стандартна. Ел таблата са с предпазители със стопяема вложка. Използва се комбинирано осветление и осветителните тела са от лампи с нажежаема спирала и дроселни луминисцентни лампи. Има кухня с електрически уреди за готвене. Няма вентилационни системи. Сградата е проектирана със собствено котелно с водогреен котел на мазут /нафта/ и радиаторни тела в помещенията. Вътрешната отоплителна инсталация е подменена и в момента се реконструира котелното.

ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН - Сградата е масивна със стоманобетонна носеща конструкция със стени от тухлена зидария с плътни тухли построена през 1962 г. Представлява физкултурен салон без топла връзка към сградата.

Електроинсталацията е стандартна. Използва се комбинирано осветление и

осветителните тела са от лампи с нажежаема спирала и дроселни луминисцентни лампи. Осветеността е недостатъчна. Има два осеви вентилатора за спортната зала.Сградата се отоплява от котелното в сутерена на училището. Вътрешната отоплителна инсталация е подменена.

2. Енергиен одит на сградата

Доклад за обследване по реда на  Наредба №16-1594 / 2013 г. за енергийна ефективност и сертифициране на енергийните характеристики на сградата.

Проектът ще се разработва еднофазно във фази:

1.  Подробно архитектурно заснемане на съществуващ сграден фонд

2. Преустройство и пристройка на физкултурен салон и топла връзка

3. Технически проект съгласно Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Проектът да се изготви в минимален обхват по следните части, както следва:

- Част Архитектурна

- Част Конструктивна

- Част Водоснабдяване и канализация

- Част Отопление, вентилация и климатизация

- Част Електрическа

- Част Енергийна ефективност

- Част Пожарна и аварийна безопасност

- Част План за безопасност и здраве

- Част Управление на отпадъците

- Част Проектно-сметна документация

- Част “Геодезия и вертикална планировка” .

3.Изисквания към проектите

Подробно архитектурно заснемане на сградата за изработване на технически проект по частите.

Инвестиционните проекти да се изготвят във фаза работен проект.

# ФОРМА:

# Всички части на работния проект да се представят в 5 /Пет/ екземпляра, за всеки обект поотделно, на хартиен и магнитен носител и да  включват:

# 1. Работни чертежи и детайли, по които се изпълняват отделните видове СМР в мащаб:

# 1.1. Ситуационно решение - в М 1:500;

# 1.2. Разпределения и разрези - в М 1:50, и фасади в М 1:100;

# 1.3. Детайли - в М 1:20, М 1:5 и М 1:1;

# 1.4. Други чертежи /аксонометрични схеми на инсталациите/ - в подходящ мащаб;

# 2. Обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения, към която се прилагат издадените във връзка с проектирането документи и изходни данни;

# 3. Изчисления, обосноваващи проектните решения.

Проектите да бъдат изработени съобразно изискванията на Наредба №4 от 2001 г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти /ДВ бр.51/2001г. Проектите да бъдат разработени от проектанти с Пълна проектантска правоспособност, притежаващи  полица за валидна застраховка „Професионална отговорност”

При проектирането да се спазват изискванията на действащите нормативи.

ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА

Да се извърши архитектурно заснемане на всички обекти. Да се изработят проекти за въвеждане на мерки за енергийна ефективност. Да се изготвят детайли за полагане на топлоизолация по ограждащи елементи : стени, покриви, подове. Да се изготвят детайли за монтаж на дограма и т.нар. „обръщане на прозорци”

Да се изготви проект за Преустройство и пристройка на физкултурен салон и топла връзка

ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА

Да се изготви конструктивно становище за състоянието на носещите конструкции на сградите. При необходимост от намеса в конструкцията, да се изготви задание за изработка на съответните проекти и детайли за укрепване на сградата.

Да се изготви проект за Преустройство и пристройка на физкултурен салон и топла връзка

ЧАСТ ВИК

Да се изготви проект за подмяна на водопроводната и канализационна инсталации на сградата в т.ч. и на водопроводното и канализационното отклонение.

Да се изготви проект за Преустройство и пристройка на физкултурен салон и топла връзка

ЧАСТ ЕЛ

Да се проектират ел. инсталации обезпечаващи прилагането на енергоспестяващите мерки от Доклада за обследване за енергийна ефективност

Да се изготви проект за Преустройство и пристройка на физкултурен салон и топла връзка

ЧАСТ ОВ

Съобразно резултатите от Доклада за обследване за енергийна ефективност  да се изготвят проекти за въвеждане на съответните мерки за енергийна ефективност.

Да се изготви проект за Преустройство и пристройка на физкултурен салон и топла връзка

ЧАСТ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Да се изготви проект, съгласно действащите нормативни изисквания  съгласно предписанията от Доклада за обследване за енергийна ефективност

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОЕКТА ПО ЧАСТ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Да се изготви доклад за оценка на съответствието на проекта по част

Енергийна ефективност, съгласно действащите нормативни изисквания.

ЧАСТ “Геодезия и вертикална планировка” .

Проекта за обновяването на СОУ „Асен Златаров“ да изследва възможността за промени в ситуационното решение на пространството около сградата. Основното изискване е да се намери проектантско решение, което да изпълни изискванията на Наредба №4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

Да се обособят отделни зони за спорт, игра и занимания на открито, които да бъдат оборудвани с подходящи съоръжения, съгласно Наредба №1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

Да се предвиди подходящо по вид озеленяване на площите.

ЧАСТ ПОЖАРНА И БЕЗОПАСНОСТ

Да се разработи проект, съгласно действащата нормативна уредба.

ЧАСТ ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ

Да се изготви проект за изпълнение на строителството, безопасност и здраве, линеен календарен график, анализ и превенция на рисковете.

ЧАСТ УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Плана  за управление на СО да се изготви в съответствие с изискванията на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

ЧАСТ ПРОЕКТО - СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Да се изготвят подробни количествени сметки.

Да се представят индикативни количествено - стойностни сметки за определяне на строителен бюджет по всички части .

4. Технически паспорт на сградите -

съгласно чл.176а от Закон за устройство на територията /ЗУТ/

ОБЕКТ:  „Работен проект за подобряване на енергийната ефективност и Доклад за енергийна ефективност на сградата на ОУ „Климент Охридски” с.Дуранкулак; Община Шабла

Със заданието се определя обема и съдържанието на инвестиционния проект за Прилагане на Енергоспестяващи мерки за Енергийна ефективност на сградата на ОУ „Климент Охридски”, с.Дуранкулак ; Община Шабла.

І. Общи данни за обекта:

Сградата е масивна със стоманобетонна носеща конструкция, със стени от

тухлена зидария с плътни тухли построена през 1966 г. Представлява училище състоящо се от три отделни постройки- основна сграда, с пристройка от западната страна, която се използва като складово помещение, физкултурен салон и столова с работилница.

Общата застроена площ на обекта е 1 446.00 кв.м., а площта на имота е 10224 кв.м..

Основната сграда на училище „Климент Охридски“ са изпълнени по традиционния способ, характерен за строителството през шестдесетте години на миналия век, а именно масивно монолитно строителство с ивични основи, тухлени стени, стоманобетонови колони, греди и плочи, и плосък покрив с рулонна хидроизолация.

Поради естественото износване на материалите, независимо от текущите ремонти, интериора и екстериора на сградата са в не добър естетически вид и е наложително да се извършат необходимите строително-ремонти работи.

За обекта няма запазена проектна документация.

Електроинсталацията е стандартна. Ел. таблата са с предпазители със стопяема

вложка. Използва се комбинирано осветление и осветителните тела са лампи с

нажежаема спирала. Няма вентилационни и БГВ системи.

Отоплителната система е от глидерни радиатори, котелът е стар и не

функционира от 1996 г. За отопление в класните стаи се използват печки на твърдо

гориво.

ІІ.  Техническа част:

1. Енергиен одит

Доклад за обследване по реда на  Наредба №16-1594 / 2013 г. за енергийна ефективност и сертифициране на енергийните характеристики на сградата.

Проектът ще се разработва еднофазно във фази:

2.  Подробно архитектурно заснемане на съществуващ сграден фонд

3. Технически проект съгласно Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Проектът да се изготви в минимален обхват по следните части, както следва:

- Част Архитектурна

- Част Конструктивна

- Част Водоснабдяване и канализация

- Част Отопление, вентилация и климатизация

- Част Електрическа

- Част Енергийна ефективност

- Част Пожарна и аварийна безопасност

- Част План за безопасност и здраве

- Част Управление на отпадъците

- Част Проектно-сметна документация

- Част “Геодезия и вертикална планировка” .

4.Изисквания към проектите

Подробно архитектурно заснемане на сградата за изработване на технически проект по частите.

Инвестиционните проекти да се изготвят във фаза работен проект.

# ФОРМА:

# Всички части на работния проект да се представят в 5 /Пет/ екземпляра, за всеки обект поотделно, на хартиен и магнитен носител и да  включват:

# 1. Работни чертежи и детайли, по които се изпълняват отделните видове СМР в мащаб:

# 1.1. Ситуационно решение - в М 1:500;

# 1.2. Разпределения и разрези - в М 1:50, и фасади в М 1:100;

# 1.3. Детайли - в М 1:20, М 1:5 и М 1:1;

# 1.4. Други чертежи /аксонометрични схеми на инсталациите/ - в подходящ мащаб;

# 2. Обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения, към която се прилагат издадените във връзка с проектирането документи и изходни данни;

# 3. Изчисления, обосноваващи проектните решения.

Проектите да бъдат изработени съобразно изискванията на Наредба №4 от 2001 г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти /ДВ бр.51/2001г. Проектите да бъдат разработени от проектанти с Пълна проектантска правоспособност, притежаващи  полица за валидна застраховка „Професионална отговорност”

При проектирането да се спазват изискванията на действащите нормативи

5. Част Архитектура и конструкции

5.1. Архитектурна част

Проекта следва да включва архитектурно заснемане.

Строително-ремонтните дейности, които следва да се изпълнят за обновяване и ремонт на сградата и прилежащите помещения, няма да са свързани с промени в разпределението и предназначението на отделните обекти в сградата.

Дейностите, които ще се предвидят за изпълнение по проект, следва да отговарят на изискуемите енергоспестяващи мерки /ЕСМ/.

Обновяването на обекта следва да започне с ремонтни дейности по покрива и фасадите на сградата.

Да се използват нови ефективни и дълготрайни материали.

Да се почистят и ремонтират окачените улуци и водосточните тръби.

Да се подмени съществуващата дървена и метална дограма с PVC трикамерна с двуслоен стъклопакет (три стъкла). Да бъде запазен съществуващия растер.

Външна топлоизолация на фасадите на сградата с топлоизолационен материал с коефициент на топлопреминаване, съгласно изискванията на топлотехническите норми.

Забележка: Всички подробности и детайли по проектиране на строителни ЕСМ да бъдат съобразени с Доклада от енергийното обследване (одит).

Да се предвиди нов водоплътен тротоар.

5.2. Част интериор и обзавеждане

Не се предвижда подмяна на мебелите за обзавеждане на отделните учебни кабинети.

5.3. Конструктивна част

Строително-ремонтните дейности по обновяването и ремонта не трябва да засягат конструкцията на сградата.

Конструктивната част на проекта,   трябва да изследва съответствието между Норми и правила за проектирани, действали към момента на построяването и сега действащите, и при необходимост да предвиди строително-монтажни работи, които да осигурят изпълнението на изискванията на чл.169, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

Проекта да бъде проверен, подписан и подпечатан от „Технически контрол“.

6.  Част Инсталации и мрежи на техническата инфраструктура

6.1. Част В и К инсталации

Водопроводната и канализационната инсталации на сградата са изпълнени преди 50 години с материали, които са на границата на експлоатационната си годност и към настоящия момент част от тях са излезли от масова употреба.

Необходимо да се предвиди цялостна подмяна на всички вертикални и хоризонтални водопроводни клонове, както и на всички хоризонтални и вертикални канализационни клонове, ведно с вентилационни отводи към тях.

При проектирането да се спазват следните нормативни документи:

Наредба №4 за проектиране и изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации;

Наредба №РД-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи;

Закон за техническите изисквания към продуктите.

6.2.Част Електрически инсталации

Електрическата инсталация на сградата като цяло е морално остаряла и отделните й елементи не съответстват на променените нормативни изисквания. Всички електрически уреди за с голяма мощност и нисък к.п.д. За да се приведат електрическите инсталации и монтираните електроуреди в съответствие с изискванията е необходимо:

- Ново главно разпределително електрическо табло, захранващо отделни табла за всяка група, като се проектира нова защитна заземителна инсталация, която да осигури захранваща схема тип TNC-S;

- Подмяна на всички електрически подтабла с предвиден допълнителен РЕ проводник за осигуряване на TN-S схема на захранване;

- Цялостна подмяна на инсталациите за осветление и контакти;

- Във всички помещения, спомагателни коридори и стълбища, осветителните тела да се подменят с луминисцентни с ЕПРА. Осветеността и другите качествени показатели на осветлението да отговарят на приетите стандарти. Към проекта да се приложи методиката на пресмятането им;

- Проектиране на аварийно и евакуационно осветление в цялата сграда, отговарящо на нормативните изисквания и стандарти, като се предвиди дежурно осветление на необходимите места в сградата;

- Проектиране на районно външно осветление на имота за обезпечаване защитата на обекта;

- Проектиране на пожароизвестителна инсталация (ПИИ);

6.3. Част ОВ и К (отопление, вентилация и климатизация)

При проектирането да се спазят следните изисквания:

- Да се извърши ново оразмеряване на топлинното потребление, предвид предстоящото въвеждане на енергоспестяващи мерки. В резултат на изчислените параметри да се оразмери нова отоплителна система със съответното зониране (две зони). Възложителят изисква това да са помещения с южно изложение и помещения със северно изложение.

- Точките на отопление с радиатори се запазват, но с актуалните им мощности. Възложителят препоръчва, при вариант на смяна на чугунените радиатори, да се проектират панелни радиатори.

- В административните стаи да се предвидят термостатични глави с опция за пломбиране.

По отношение на вентилацията проекта следва да включва:

- Нова вентилационна система (смукателна и нагнетателна) с вентилатори с ниско енергийно потребление в кухненски блок.

- Нова вентилационна система (смукателна и нагнетателна) с вентилатори с ниско енергийно потребление в котелното помещение. - Параметрите на системите трябва да отговарят на санитарните норми.

6.4. Част Топлотехническа ефективност

Проектната разработка да се съобрази със следните изисквания:

Всички подробности и детайли при проектирането да бъдат съобразени с Доклада от енергийното обследване (одит)!

7. Част Пожарна безопасност

Проекта следва да включва необходимите пасивни и активни мерки за защита и технически решения за осигуряване на пожаробезопасна експлоатация на строежа. Обхвата и съдържанието следва да отговарят на определените в приложение №3 от Наредба №Із-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

8. Част План за безопасност и здраве

Проекта следва да съдържа:

- Общите условия, при които ще се изпълнява строителството;

- Минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни, съгласно Наредба №2 от 2004 г.;

- Опазване на околната среда по време на изпълнение на строителството.

9. Част План за управление на СО

Плана  за управление на СО да се изготви в съответствие с изискванията на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

10.Част Сметна документация

10.1. Количествена сметка

Проекта следва да съдържа подробни количествени сметки по всички части, като бъде посочен шифъра на всички видове строително-монтажни работи.

10.2. Стойностна сметка

Стойностните сметки по всички части следва да се изготвят на база статистически цени за региона през 2015 год. на материали, труд и механизация. При образуване на единичните цени за отделните видове строително-монтажни работи да се използват оптимални проценти на допълнителни разходи за труд и механизация, доставно-складови разходи и печалба.

11.Част “Геодезия и вертикална планировка” .

Проекта за обновяването на ОУ „Климент Охридски“ да изследва възможността за промени в ситуационното решение на пространството около сградата. Основното изискване е да се намери проектантско решение, което да изпълни изискванията на Наредба №4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

Да се обособят отделни зони за спорт, игра и занимания на открито, които да бъдат оборудвани с подходящи съоръжения, съгласно Наредба №1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

Да се предвиди подходящо по вид озеленяване на площите.

12. Технически паспорт на сградите -  съгласно чл.176а от Закон за устройство на територията /ЗУТ/

Изготвил:………..

Марияна Бобева

н-к отдел „УТС“